## Slide 1: Présentation du simulateur de récupération d’énergie résiduelle pour le secteur minier
20 Octobre 2021,
Yan Germain, ing. et Enrique Acuna-Duhart, PhD
CanmetMines
Organisé par : Le Centre d’Excellence en Innovation Minière (CEMI)

## Slide 2: Table des matières
Introduction
Fonctionnement du simulateur
Paramètres d’entrées et sorties du simulateur
Exemple de simulation
Prochaines étapes

## Slide 3: 1. Introduction Quelle est la problématique et l'opportunité ?
Problématique:
  Le secteur minier consomme une grande quantité d’énergie dans ces opérations minière;
  La plupart des systèmes utilisés dans les opérations minières ont des rendements énergétiques médiocres;
  Une grande partie de l’énergie consommée est donc utilement transformée en énergétique résiduelle sous forme d’énergie thermique ;
  Cette énergie résiduelle est principalement absorbée par la pulpe pendant le traitement minier ou perdue dans l’environnement (conduction, convection, évaporation, etc.);
L'opportunité :
  La présence d’une grande quantité d’énergie résiduelle dans le secteur favorise l'intégration de techniques de récupération d’énergies résiduelle;
  Ces techniques permettent de bonifier l’énergie résiduelle en la réutilisant sur des systèmes complémentaire et réduit leurs :
    Consommation d'énergie (électrique et carburant)
    Émissions de gaz à effet de serre (GES)
La valorisation de l’énergétique résiduelle sur les sites miniers est un bon exemple de développement durable et profitable pour l'environnement.

## Slide 4: 1. Introduction Fondement de la récupération de l’énergie résiduelle
Le principe de base de la récupération de l’énergie résiduelle consiste à bonifier l’énergie résiduelle d’un système en la réutilisant pour satisfaire les besoins énergétiques d’un système complémentaire.
La récupération d’énergie résiduelle implique l'utilisation d’au moins deux systèmes fonctionnant en symbiose, l’un des systèmes fournit l’énergie et est considéré comme un système « source » et le second consomme l’énergie et est considérée comme un système « charge ».
La récupération d’énergie se résume en 3 étapes :
  La capture de la chaleur résiduelle disponible dans le système « source » :
  Le transfert de l’énergie capturé vers le système « charge »
  La réutilisation de l’énergie par le système « charge ». Cette réutilisation diminue l’énergie consommée par le système.
Étape : 2
Étape : 1
Étape : 3

## Slide 5: 1. Introduction Exemple de récupération d’énergie entre deux systèmes
Note :
La puissance thermique théorique pouvant être transférée correspond à la puissance minimale entre la puissance résiduelle disponible sur le système « source » ou la puissance thermique consommée par le système « charge ».
Ajout d’équipement permettant de capturer l’énergie
Ajout d’équipement permettant de réutiliser l’énergie
Énergie utile
Énergie utile
Énergie brute
Énergie brute
Ventilateur
Ventilateur
Retour d’air
Alimentation
Évacuation
Entrée d'air extérieure
Énergie résiduelle
Transport de l’énergie
Réseau caloporteur

## Slide 6: 1. Introduction Équipement utilisé en récupération de l’énergie
Échangeur à plaque (eau / eau)
Serpentin (eau / air )
Échangeur (air / air)
Thermopompe (eau / air)
Thermopompe (eau / eau)
Échangeur de combustion
(air / gaz)
Référence : https://www.enviroair.ca/
Note :
Il existe de nombreux équipements de récupération d'énergie sur le marché. La sélection des équipements doit toujours être faite par une personne compétente dans le domaine et tenir compte du système que nous aimerions l’ajouter.

## Slide 7: 1. Introduction Problématique de la récupération d’énergie résiduelle
Question :
Comment pouvons-nous prédire l’effet de l’ajout d’un système sur les économies d’énergie ?
Problématiques :
La puissance pouvant être transférée dépend des conditions d’opération des deux systèmes;
Les systèmes peuvent opérer de manière indépendante ce qui influence le transfert d’énergie:
Certains systèmes ont des températures d’opération changeantes pendant l’année ce qui a un effet sur l’énergie pouvant être transférée entre les systèmes;
Transfert d’énergie
???

## Slide 8: 2. Fonctionnement du simulateur Objectif du simulateur et schéma fonctionnel
But du simulateur
Analyser le transfert d’énergie annuel qui existe avec la combinaison de différent système dans le cadre d’un projet de récupération d’énergie. Le simulateur permet de calculer, notamment :
L’économie d’énergie réalisée sur les systèmes « charge »;
Le dimensionnement préliminaire des équipements qui devront être intégrés aux systèmes;
Les performances préliminaires du réseau caloporteur;
La réduction des gaz à effet de serre.
Type # 1
Sélections des systèmes et informations générales sur le réseau caloporteur
Informations des systèmes « sources »
Informations des systèmes « charges »
Simulateur d’énergie
Performacne de la recuperation d’énergie et économie des GES
Dimensionnement préliminaire des équipements
Dimensionnement et performance du réseau caloporteur
Type # 2
Type # 3
Type # 4
Type # 1
Type # 2
Type # 3

## Slide 9: 2. Fonctionnement du simulateur Caractéristique du simulateur
Considérations du programme,
Plateforme du programme « Excel »;
Programme adapté pour le secteur minier;
Analyse énergétique effectuée pour une année complète;
Analyse énergétique effectuée selon une approche horaire, 8 760 analyses (chacune des heures de l’année);
Tiens compte des performances et des températures d’opérations des systèmes « sources » et « charges ».
Tiens compte des conditions climatiques du site minier.
Tien compte des performances des équipements devant être incorporées au système
Peu considérer plusieurs systèmes « sources » et « charges » dans son analyse;
Peu considérer l’utilisation d’une thermopompe comme équipement permettant de réutiliser l’énergie résiduelle vers les systèmes « charges ».
Limitation du programme
Types de systèmes « sources » et « charge » limités;
Considère des horaires d’opération fonctionnant 24h/24h (si nécessaire);
Le simulateur effectue son analyse selon un profil de température standardisé conforme à la position géographique du site.
Le simulateur considère des conditions d’opération constantes comme paramètres d’entrées

## Slide 10: 2. Fonctionnement du simulateur Type de système « source » et « charge » considérés par le simulateur
Type de systèmes « sources » (4 types)
Type de systèmes « charges » (3 types)
Type 1 : Système de filtration des usines de traitement du minerai
Type 2 : Système d’évacuation de fluide chaud
Type 3 : Système de refroidissement des locaux techniques
Type 4 : Système de refroidissement d’équipement mécanique / électrique
Type 1 : Système de chauffage des bâtiments à air forcé;
Type 2 : Système de chauffage de l’air neuf
Type 3 : Système de chauffage de l’eau

## Slide 11: 2. Fonctionnement du simulateur Méthodologie d’analyse du simulateur
Méthodologie du simulateur
Modélisation des puissances théoriques et des températures d’opération des systèmes « sources » et « charges »;
Sélection des systèmes que nous aimerions combiner entre eux dans le cadre d’un projet de récupération d’énergie;
Analyse les conditions d’opérations du réseau caloporteur pour satisfaire l’équilibre des puissances entre les systèmes « sources » et « charges »;
Analyse de la puissance transférée avec considération des performances des échangeurs ajoutés aux systèmes et calcul des coûts énergétiques;
TFC : Température chaude du réseau caloporteur entrante (°C)
TFF : Température froide du réseau caloporteur entrante (°C)
C : Débit capacitif du côté du réseau (kW /°C)
Note : La méthodologie du simulateur est effectuée pour chacune des heures de l’année.
Type # 1
1 système
Type # 2
3 systèmes
Type # 3
1 système
Type # 1
1 système
Type # 2
3 systèmes
Type # 3
1 système
Type # 4
1 système

## Slide 12: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètres d’entrées du système « source » de type 1
Condition d'opération de l'usine |  | 
Description | Variable | Valeur
Débit massique moyen à l'entrée du concentrateur (t/j) | mr | Valeur
Capacité thermique du minerai à l'entrée de l'usine (kJ /kg°C) | CPR | Valeur
Variation du débit massique à l'entrée de l'usine (± %) | VAR | Choix 0 à 10 %
Pourcentage d’humidité moyen contenu dans le minerai à l’entrée du concentrateur | %HR | Choix 0 à 10 %
Pourcentage solide de la pulpe après l'épaississeur (%) | %SEP | Choix 40 à 80 %
Pourcentage solide de la pulpe à la sortie de l'usine (%) (<= %SEP) | %SOUT | Choix 10 à 70 %
Pourcentage d'eau fraîche utilisé dans l'usine de traitement par rapport au volume d'eau perdu (0 < Ra < 100%) | RA | Choix 0 à 100 %
Pourcentage d'eau supplémentaire utilisé vers d'autres secteurs par rapport au volume d'eau perdu vers le parc à résidu (0 < RB < 200 %) | RB | Choix 0 à 200 %
Température minimum de l'eau observée à la sortie de l'usine pendant l'année (°C) | TOUT,min | Choix 10 à 40°C
Température minimale de l'eau de procédé après le transfert d'énergie (°C) | TH,O_MIN | Choix 1 à 15°C
Température maximale du minerai pendant l'été (°C) | TR_MAX | Valeur
Température minimale du minerai pendant l'hiver (°C) | TR_MIN | Valeur
Système de filtration d’une usine de traitement du minerai
(1 système disponible dans le simulateur)
(QS1)
Système d’usine de traitement du minerai

## Slide 13: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètres d’entrées des systèmes « source » de type 2 et 3
Système d’évacuation de fluide chaud
(3 systèmes disponibles dans le simulateur)
(QS2A, QS2B et QS2C)
Système de refroidissement des locaux techniques
(1 système disponible dans le simulateur)
(QS3)
Information sur les équipements dans la salle |  | 
Type d'équipement installé dans la salle (10 équipements possible) | Puissance (KW) | 
Équipement #1 (choix) | Valeur | 
Équipement #2 (choix) | Valeur | 
**** | *** | 
Équipement #10 (choix) | Valeur | 
Condition d'opération du nouveau système de ventilation |  | 
Point de consigne de la température de la salle (°C) | TAMB | Choix
Différence de température du système de ventilation (°C) | ∆T | 5 à 25
Équipement disponible
Transformateur
Variateur de vitesse
Génératrice (Perte irradier dans la pièce)
Génératrice Perte du radiateur)
Moteur électrique
Compresseur d'air comprimé
Description | Variable | Évac# A | Évac# B | Évac# C
Type de fluide | type | Choix Air / eau | Choix Air / eau | Choix Air / eau
Débit (l/s) | D | valeur | valeur | valeur
Température du fluide avant le refroidissement (°C) | TEVA | valeur | valeur | valeur
Température du fluide minimale après le refroidissement (°C) | TREF | Choix 10 à -20 ou Text | Choix 10 à -20 ou Text | Choix 10 à -20 ou Text

## Slide 14: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètre d’entrée des systèmes « source » de type 4
Système de refroidissement d’équipement mécanique / électrique
(1 système disponible dans le simulateur)
(QS4)
Information de l'équipements utilisé |  | 
Type d'équipement | Puissance (KW) | 
Type d’équipement (choix) | Valeur | 
Information en lien avec le système de refroidissement de l'équipement |  | 
Description | Variable | Valeur
Température du fluide chaud à l'entrée du système de refroidissement de l’équipement (°C) | Th,i | valeur
Différence de température entre l'entrée et la sortie du système de refroidissement de l'équipement (°C) | ∆T,EC | Choix 12 à 24
Type de fluide utilisé par le système de refroidissement | type | Choix
Types d'équipement considérés par le simulateur |  | Types de fluide considérés par le simulateur
Transformateur |  | Eau
Variateur de vitesse |  | Huile à moteur
Génératrice (Perte sur le radiateur) |  | Ethylène glycol
Génératrice (Perte dans les gaz d'échappement) |  | Refrigéant-134a
Tourillon du système du broyeur |  | Refrigéant-22

## Slide 15: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètres d’entrées des systèmes « charge » de type 1 et 2
Système de chauffage des bâtiments (système à air centralisé)
1 système disponible dans le simulateur)
(QC1)
Information sur le système de chauffage |  | 
Description | Variable | Valeur
Puissance de chauffage maximale nécessaire pour chauffer le bâtiment (kW) | QMAX | Valeur
Température d’alimentation du système de ventilation du bâtiment (°C) | TALIM | Valeur
Température moyenne maintenue à l'intérieur du bâtiment (°C) | TIN | Valeur
Information sur les systèmes d'apport d'air |  |  |  | 
Description | Variable | Alim #A | Alim #B | Alim #C
Débit de ventilation (l/S) | DVENT | Valeur | Valeur | Valeur
Température d'alimentation (°C) | TALM | Valeur | Valeur | Valeur
Système de chauffage des bâtiments (système à 100 % d'air neuf)
(3 systèmes disponibles dans le simulateur)
(QC2A, QC2B et QC2C)

## Slide 16: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètre d’entrée des systèmes « charge » type 3
Système de chauffage de l’eau
(1 système disponible dans le simulateur)
(QC3)
Information sur la consommation d'eau chaude |  | 
Description | Variable | Valeur
Type de pommeau de douche | CSTD | Choix parmi 4 type de pommeau standardisé
Nombre de pommeaux de douche (unité) | NEQ | Valeur
Temps d'utilisation des équipements lors de l'activation (min) | ∆T | Choix 5 à 60
Nombre d'activation par jour | K | Choix 1 à 4
Point de consigne de la température du chauffe-eau (°C) | TE | Valeur
Température de l'eau des douches (°C) | T1 | Choix 30 à TE
Consommation d'eau moyenne dans les autres secteurs (L/h) | D2 | Valeur
Température de l'eau utilisée dans les autres secteurs | T2 | Choix 30 à TE

## Slide 17: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètres d’entrée associés au transfert d’énergie
Sélection des systèmes « sources » |  |  |  |  |  | 
Système | QS1_EP | QS2A | QS2B | QS2C | QS3 | QS4
Utilisation de la source | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non
Nombre d'unité de transfert de l'échangeur (NTU) | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5
Sélection des systèmes « charges » |  |  |  |  | 
Système | QC1 | QC2A | QC2B | QC2C | QC3
Utilisation de la charge | Oui / non | Oui /non | Oui /non | Oui /non | Oui /non
Type d'énergie consommée par la charge | (Choix) liste | (Choix) liste | (Choix) liste | (Choix) liste | (Choix) liste
Nombre d'unité de transfert de l'échangeur (NTU) | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5 | (Choix) 0 à 5
Utilisation d'une thermopompe | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non | (Choix) Oui /non
Type d’énergie disponible pour les systèmes « charges » | 
Électricité (kWh) | kWh
Propane (L) | Litre
Gaz naturel (m³) | m3
Diesel (L) | Litre
Ville considérer par le simulateur
Val-d'Or - Québec
Kelowna - Colombie Britannique
Sudbury - Ontario
Timmins - Ontario
Thompson - Manitoba
Corner Brook - Terre-Neuve et Labrador
La Grande - Québec
Éléonore

## Slide 18: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Paramètres d’entrée associés au réseau caloporteur
Information sur le réseau caloporteur |  | 
Description | Variable | Valeur
Type de glycol utilisé pour le mélange du réseau caloporteur (Éthylène /propylène ) | K | (Choix) Éthylène / propylène
Facteur de sécurité pour le calcul des pertes de charge du réseau de glycol | F.S. | (Choix) 0 à 100%
Efficacité de la pompe du réseau de glycol | Rpom | Choix 0 à 100%
Distance entre la source et la charge thermique [m] | DIS | Valeur
Grosseur de la conduite sélectionnée Note : Le simulateur fournie le grosseur minimale de conduite principale requise | Ө | (Choix) 50, 100, 150, 200, 250 et 300 mm
TFC : Température chaude du réseau caloporteur entrante (°C)
TFF : Température froide du réseau caloporteur entrante (°C)
C : Débit capacitif du réseau caloporteur (kW / °C)
NTU : Nombre d’unités de transfert de l’échangeur
Type # 1
1 système
Type # 2
3 systèmes
Type # 3
1 système
Type # 1
1 système
Type # 2
3 systèmes
Type # 3
1 système
Type # 4
1 système

## Slide 19: 3. Paramètres d’entrées et sorties du simulateur Exemple de résultat du simulateur et blocs d’information
Bloc d’information disponible – Onglet « Association » du programme
Bilan de l’énergie disponible dans les systèmes « sources »
Bilan des consommations et d’émissions de gaz à effet de serre (GES) des systèmes « charges ».
Schéma simplifié du transfert d’énergie entre les systèmes et informations en lien avec les températures climatiques;
Bilan du transfert d’énergie, de l’énergie additionnelle consommée par l’utilisation de thermopompe et l’économie de GES produit par le transfert d’énergie entre les systèmes sélectionnés;
Bilan du réseau caloporteur.
Validation des résultats du simulateur avec les études suivantes :
« Utilisation des mines abandonnées du Canada comme source d’énergie thermique », dépt. des sciences de la terre, Université de Carleton, Ottawa;
Étude des systèmes de récupération de chaleur sur les évacuations d’air des mines combiné avec des échangeurs de chaleur, Université de Vancouver du Canada

## Slide 20: 4. Exemple de simulation Exemple d’Infrastructure minière - Éléonore de Newmont
Le projet Éléonore est un site minier de grande envergure :
Équipe d’environ 800 employés
Objectif de 7000 t/jour
Situé à la Baie-James (Québec)
Notes :
Les consommations d’énergies des sources et des charges dans l’exemple sont estimées selon différentes hypothèses permettant de simplifier l’analyse et de déterminer un ordre de grandeur approximatif des consommations. Les différentes hypothèses devront être confirmées adéquatement avant la mise en œuvre de techniques de récupération d’énergie.
Référence : Éléonore 2018

## Slide 21: 4. Exemple de simulation Condition météo du site - Éléonore

## Slide 22: 4. Exemple de simulation Systèmes disponibles sur le site minier
Système de filtration de l’Usine - (QS1_EP)
Usine de filtration
Évacuation d’air chaud - (QS2b)
Usine de traitement
Évacuation d’air chaud - (QS2a)
Salle électrique
Refroidissement local - (QS3)
Garage de surface
Chauffage du bâtiment - (QC1)
Entrée d’air de la mine
Chauffage de l’air - (QC2A)
Entrée d’air de la mine
Chauffage de l’air- (QC2b)
Vestiaire
Chauffage d’eau - (QC3)

## Slide 23: 4. Exemple de simulation Énergie disponible ou consommée par les systèmes
Système de filtration de l’usine - (QS1_EP)
40 650 MWh / année
Usine de filtration
Évacuation d’air chaud - (QS2b)
3 250 MWh / année
Usine de traitement
Évacuation d’air chaud - (QS2a)
2 710 MWH / année
Salle électrique
Refroidissement local - (QS3)
5 820 MWH / année
Garage de surface
Chauffage de bâtiment - (QC1)
5 100 MWH / année
Entrée d’air de la mine
Chauffage de l’air - (QC2A)
13 560 MWh / année
Entrée d’air de la mine
Chauffage de l’air- (QC2b)
22 450 MWh / année
Vestiaire
Chauffage d’eau - (QC3)
230 MWh / année

## Slide 24: 4. Exemple de simulation Transfère d’énergie entre les systèmes QS1_EP et QC2B et effet du « NTU » des échangeurs
Nombre d'unité de transfert de l'échangeur | NTU = 1,25 | NTU = 0,5 | Différence
Énergie transférée entre les systèmes (MWh / année) | 14 405 ( 64% ) | 7 044 ( 31 % ) | 7 361
Type combustible | Propane |  | 
Combustible économisé par année (L / année) | 1 945 000 | 951 500 | 993 500
Réduction des GES (tonnes / année) | 3 000 | 1 470 | 1 530

## Slide 25: 4. Exemple de simulation Performance du réseau caloporteur et effet de la conduite principale
Information sur le réseau caloporteur |  | 
Description | Variable | Valeur
Type de glycol (Éthylène /propylène ) | K | Éthylène
Facteur de sécurité pour le calcul des pertes de charge | F.S. | 25 %
Efficacité de la pompe du réseau de glycol | Rpom | 75 %
Distance entre la source et la charge thermique [m] | DIS | 152
Diamètre minimal de la conduite principale Valeur calculée par le simulateur (mm) | 150 mm |  | 
Conduite sélectionnée | 150 mm | 200 mm | Différence
Puissance maximale de la pompe [kW] | 135 | 45 | 90
Énergie annuelle consommée par la pompe (MWh) | 385 | 135 | 250

## Slide 26: 5. Exemple de simulation Ajout du système « charge » (QC3) et effet de la thermopompe
Analyse du transfert d’énergie vers le système « charge » QC3 |  |  | 
Équipement utilisé pour transférer l’énergie | Thermopompe (TP) | Échangeur NTU = 1 | Différence
Énergie économisé (MWh /année) | 181 ( 79 % ) | 45 ( 19 % ) | 136
Consommation électrique (MWh / année) | 33 ( + 14 % ) | 0 | -33
Type combustible | Propane |  | 
Combustible économisé (L / année) | 24 400 | 6 000 | 18 400
Réduction des GES (tonnes / année) | 40 | 10 | 30

## Slide 27: 4. Exemple de simulation Système disponible pour les associations
TFC : Température chaude du réseau (°C)
TFF : Température froide du réseau (°C)
C : Débit capacitif du côté du réseau (kW /°C)
NTU : Nombre d’unités de transfert de l’échangeur
Systèmes « Charges » | Description |  | Systèmes « sources » | Description
QC2b | Système de ventilation de la mine puit de service |  | QS1_EP | Système de filtration à la sortie de l’usine de traitement
QC3 | Système de chauffe-eau des vestiaires |  | QS2a | Système d’évacuation d’air de l’usine de traitement
QC2a | Système de ventilation de la mine puit de production |  | QS2b | Système d’évacuation d’air de l’usine de filtration
QC1 | Système de ventilation du garage |  | QS3 | Salle électrique alimentant les systèmes des broyeurs

## Slide 28: 4. Exemple de simulation Limitation du transfert d’énergie pendant l’année
Transfère limité par les systèmes « charges »

## Slide 29: 4. Exemple de simulation Combinaison possible pour le projet de récupération d’énergie
# | Système « source » |  |  |  | Système charge |  |  |  | Énergie annuelle additionnel (MWh) |  | Économie | 
 | QS1_EP | QS2A | QS2B | QS3 | QC1 | QC2A | QC2B | QC3 | Réseau caloporteur | Pompe à chaleur | Énergie (MWh) | GES (tonnes)
1 | X NTU = 1,25 |  |  |  |  |  | X NTU = 1,25 Propane |  | 133 | 0 | 14 395 | 3 000
2 | X NTU = 1,25 |  |  |  |  |  | X NTU = 1,25 Propane | X TP Propane | 135 | 33 | 14 590 + 195 | 3 040 + 40
3 | X NTU = 1,25 |  |  | X NTU = 1,00 |  |  | X NTU = 1,25 Propane | X TP Propane | 166 | 39 | 15 266 + 675 | 3 180 + 140
4 | X NTU = 1,25 |  |  | X NTU = 1,00 |  | X NTU = 1,25 Propane | X NTU = 1,25 Propane | X TP Propane | 205 | 15 | 20 111 + 4 845 | 4 180 + 1 000
5 | X NTU = 1,25 |  | X NTU = 1,00 | X NTU = 1,00 |  | X NTU = 1,25 Propane | X NTU = 1,25 Propane | X TP Propane | 207 | 14 | 21 605 +1 494 | 4 490 + 310
6 | X NTU = 1,25 | X NTU = 1,00 | X NTU = 1,00 | X NTU = 1,00 |  | X NTU = 1,25 Propane | X NTU = 1,25 Propane | X TP Propane | 227 | 16 | 22 724 +1 119 | 4 730 + 240
7 | X NTU = 1,25 | X NTU = 1,00 | X NTU = 1,00 | X NTU = 1,00 | X TP Propane | X NTU = 1,25 Propane | X NTU = 1,25 Propane | X TP Propane | 258 | 240 | 24 785 + 2 061 | 5 160 +430

## Slide 30: 5. Exemple de simulation Dimensionnement préliminaire des nouveaux équipements de la combinaison retenue
Serpentin (eau / air)
UA = 181,5 kW/°C
Débit max. réseau = 43,4 kg/s
Système « charge » = 195,1 kg/s
Thermopompe (eau / eau)
Capacité : 25 kW
Débit max. réseau = 1,4 kg/s
Système « charge » = 0,5 kg/s
Réservoir tampon :
Dimension = 4,8 m³
Serpentin (eau /air)
Capacité d’échange (UA) : 364,8 kW/°C
Débit max. réseau = 323 kg/s
Système « charge » = 364,8 kg/s
Serpentin (eau /eau)
UA = 444 kW/°C
Débit max. réseau = 106,2 kg/s
Système « source » =113,8 kg/s
Système de climatisation
compris avec serpentin (eau /air)
Serpentin : UA = 54 kW/°C
Débit max. réseau = 16,1 kg/s
Système « source » = 60,1 kg/s
Pompe de circulation
Débit max. réseau = 0,5 kg/s

## Slide 31: 5. Exemple de simulation Transfère d’énergie entre les systèmes pour la combinaison retenue
Énergie transférée (MWh) | 20 111
Type combustible | Propane
Volume de combustible économisé par année (L) | 2 690 000
Réduction des GES (tonnes / année) | 4 180
Consommation d’énergie additionnelle (MWh) | 
Équipement | Consommation
Thermopompe | 17 ( +0,1% )
Pompe réseau caloporteur | 208 ( +1 % )

## Slide 32: 5. Étapes à venir
Prochaines étapes de développement du simulateur :
Faire un projet pilote avec l’industrie minière pour vérifier la facilité d’utilisation du logiciel.
Comparaison des résultats du simulateur avec consommations réelles des sites miniers;
Améliorations du simulateur selon les observations effectuées;
Ajout d’une analyse économique au programme;
Ajout d’une fonction d’optimisation des équipements au programme.

## Slide 33: Contact et information
CanmetMINES :
  Yan Germain – yan.germain@NRCan-RNCan.gc.ca
  Enrique Acuña – enrique.acuna-duhart@NRCan-RNCan.gc.ca
CEMI:
  Charles Nyabeze – cnyabeze@cemi.ca